- Tenint en compte les característiques del  cilindre de doble efecte de la figura, calcula

DADES:  Diàmetre del pistó: 14 cm, diàmetre de la tija: 22 mm

pressió del circuit: 12 atm.

  - Fes els canvis d’unitats indicant els factors de conversió o equivalències a sistema internacional.

  - Calcula l’àrea amb la qual s’impulsa el pistó quan AVANÇA

  - Calcula  l’àrea de la tija.

  - Calcula l’àrea amb la qual s’impulsa el pistó quan RETORNA. Corona circular.

  - Calcula la Força a l’avanç. Indica la fórmula i  unitats. Expressa el resultat en kN.

  - Calcula la força que cal fer per retornar el pistó a la posició de repòs.